## Slide 1
教科版四年级下册第一单元第4课
电路出故障了

## Slide 2
电流从电池的一端经导线流出，通过小灯泡，回到电池的另一端，形成一个完整的回路，小灯泡就会发光。
简单电路图

## Slide 3
小灯泡不亮
什么地方出故障了？
电路出故障

## Slide 4
造成小灯泡不发光的原因猜测
（1）小灯泡坏了
（2）电池没电了
（3）导线断了
（4）开关没连接好
（5）灯座没连接好
（6）电池盒没连接好
（7）……
到底是什么原因？

## Slide 5
①检查法
检查电路中的连接是否完好。
②替换法
用另外的灯泡、电池、导线等来替换电路中的材料，看看小灯泡是否能亮。
③检测法
用电路检测器检测电路中的故障。
电路出故障了——

## Slide 6
做一个电路检测器
拆下灯座上的一根导线头，再连上一根导线，这就是我们的“电路检测器”。
Notes: <number>

## Slide 7
做一个电路检测器
两个检测头连接电路元件——
无故障，小灯泡亮。
有故障，小灯泡不亮。

## Slide 8
电路检测器的检测步骤——
1.检测前先切断电路电源。
2.把电路检测器的两个检测头相互碰一下，看看灯泡是否发光。
3.把需检测的电路元件两个连接点用检测头连接，看灯泡是不是发光。
4.第二次检测（重复2、3两个步骤）

## Slide 9
被检测 的物体 | 第1次检测 |  | 第2次检测 |  | 检测表明 | 
 | 亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 有故障 | 没故障
电线1 |  |  |  |  |  | 
电线2 |  |  |  |  |  | 
灯座 |  |  |  |  |  | 
灯泡 |  |  |  |  |  | 
电池 |  |  |  |  |  | 
其他原因： |  |  |  |  |  | 
我们的发现: 出故障了，灯泡不亮。 |  |  |  |  |  | 
我 们 的 检 测 记 录
第 小组 （用“√”在相应的地方表示）

## Slide 10
检测之后：
排除故障，让电路中的小灯泡亮起来。
严重警告：
不能用电路检测器检测家用220V的电器电路！

## Slide 11
1.下图中，用电路检测器检测小灯泡的连接方式，正确的是（ ）
2.下列两种说法，正确的是（ ）
A我们制作的电路检测器，可以检测任何电路
B我们制作的电路检测器，不能检测220V的家用电路
B
B

## Slide 12
3.在用电路检测器检测故障电路时，下列做法不妥当的是（ ）
A先检查电池、导线、灯座、灯泡等元件是否连接上，再使用电路检测器检测
B检测前，先把故障电路中的干电池从电池盒中取出
C将电路中的灯泡、干电池、导线等元件逐个拆除检测
C